## Slide 1: Algorithmes

## Slide 2
Définition : Un algorithme est une suite d’instructions précise et structurée qui décrit la manière dont on résout un problème. Cette description peut être textuelle (si, alors, sinon, tant que…) ou graphique (appelé également organigramme de programmation ou logigramme).
Dans ce cas des normes d'écritures sont à respecter :
L ’ovale indique le début ou
la fin
Le rectangle représente l ’action
conduisant à un état
Le losange représente sous forme
de question le test permettant de
détecter un état

## Slide 3
Exemple
d'un
passage à niveau

## Slide 4
Un train arrive
Le système est en attente
Activer signal lumineux et signal sonore
Baisser la barrière et laisser les signaux
Arrêt signal lumineux et signal sonore
Lever la barrière
Temporisation de 10 secondes
Barrière baissée
Le train est passé
Barrière levée

## Slide 5
Début
Signal lumineux et sonore
Train en approche ?
Temps ≤ 10 s
Baisser la barrière laisser les signaux
Arrêt du signal sonore et lumineux
Barrière baissée ?
Train passé ?
Lever la barrière
Barrière levée?

## Slide 6
Exemples d’actionneurs
Moteur pas à pas
Voyants
Electrovanne
Buzzer
Afficheur 7 segments
Vérin
Vérin rotatif
Ventilateur
Résistance chauffante

## Slide 7
Exemples de capteurs
Capteur de proximité à ultrasons
Capteur d’humidité
Détecteur de gaz
Capteur de niveau de liquide
Capteur de présence photoélectrique
Détecteur de choc
Capteur à contact
Bouton poussoir
Bouton d’arrêt d’urgence
Capteur de lumière
Capteur à ultrason